## Slide 1: Hardware Implementation of Weightless Neural Networks using Partitioned Counting Bloom Filter
Hiroshima
University
CS
Computer
System Lab.
鄒 超麟
M225135

## Slide 2
Hiroshima
University
CS
Computer
System Lab.
研究の背景
Weightless Neural Networks (WNNs)
Weightless Neural Networkはランダムアクセスメモリ(RAM)によって構成されるニューラルネットワークである「RAMnets」とも呼ばれる。このモデルは画像を分類することができる。
Discriminator 0
Discriminator 1
Discriminator 2
Discriminator 3
Discriminator 4
Discriminator 5
Discriminator 6
Discriminator 7
Discriminator 8
Discriminator 9
response
r0
r1
r9
r2
r3
r4
r5
r6
r7
r8
predicted class
Class 2
この画像はどのクラスに属しますか？
Weightless Neural Networks
Discriminator
画像データ
クラスの類似度
入力
出力
FPGA
Notes: シャッフルの操作

## Slide 3
Hiroshima
University
CS
Computer
System Lab.
研究の背景
pseudo-random mapping
A binary input with N×M（4 x 3）
30 | 1 | 1 | 10 | 0 | 22 | 20 | 10
4 | 35 | 20 | 10 | 20 | 4 | 10 | 31
11 | 4 | 5 | 15 | 12 | 32 | 21 | 32
RAM A
RAM B
RAM C
Discriminator
識別器(Discriminator)の分類方法
Address of RAM
12 | 10 | 11 | 30 | 5 | 20 | 1 | 21
RAM D
クラスの類似度
検索
出力
∑
この画像はこのクラスに属しますか?
検索
検索
検索
検索
1
0
1
1
3
response
類似度計算
識別器に分類データの類似度計算します
並び替え
0 | 1 | 1
0 | 1 | 1
RAMには、学習時にアクセスされた回数が記録されている
RAM A
Discriminator 2
RAM B
RAM C
RAM D
000 | 001 | 010 | 011 | 100 | 101 | 110 | 111
000 | 001 | 010 | 011 | 100 | 101 | 110 | 111
000 | 001 | 010 | 011 | 100 | 101 | 110 | 111
000 | 001 | 010 | 011 | 100 | 101 | 110 | 111
Notes: RAMの値は、入力データが特定のノードにアクセスする頻度を記録する。
例えば、このRAM Dは111アドレスの頻度が高く、これは「2」に分類されるほとんどのパターンがRAMDに111アドレスを生成することを意味。

## Slide 4
Hiroshima
University
CS
Computer
System Lab.
研究の背景
pseudo-random mapping
A binary input with N×M（4 x 3）
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RAM A
RAM B
RAM C
Discriminator
識別器(Discriminator)の学習方法
パターン“2 "のデータ
登録
Address of RAM
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RAM D
+1
+1
+1
+1
登録
登録
登録
登録
並び替え
識別器に正しいデータを書き込む
RAM A
Discriminator 2
RAM B
RAM C
RAM D
画像を沢山入れる
画像をどんどん入力するとRAMの値がどんどん増える
000 | 001 | 010 | 011 | 100 | 101 | 110 | 111
000 | 001 | 010 | 011 | 100 | 101 | 110 | 111
000 | 001 | 010 | 011 | 100 | 101 | 110 | 111
000 | 001 | 010 | 011 | 100 | 101 | 110 | 111
Notes: WNNの学習プロセスでは、RAMノードを通じてデータの特徴を記録するため、他の重みがないため、ウェイトレス・ニューラル・ネットワークと呼ばれる

## Slide 5
Hiroshima
University
CS
Computer
System Lab.
研究の背景
pseudo-random mapping
A binary input with N×M（4 x 3）
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
RAM A
RAM B
RAM C
Discriminator
識別器(Discriminator)の学習方法
パターン“2 "のデータ
登録
Address of RAM
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
RAM D
+1
+1
+1
+1
登録
登録
登録
登録
並び替え
識別器に正しいデータを書き込む
RAM A
Discriminator 2
RAM B
RAM C
RAM D
画像を沢山入れる
画像をどんどん入力するとRAMの値がどんどん増える
000 | 001 | 010 | 011 | 100 | 101 | 110 | 111
000 | 001 | 010 | 011 | 100 | 101 | 110 | 111
000 | 001 | 010 | 011 | 100 | 101 | 110 | 111
000 | 001 | 010 | 011 | 100 | 101 | 110 | 111
Notes: WNNの学習プロセスでは、RAMノードを通じてデータの特徴を記録するため、他の重みがないため、ウェイトレス・ニューラル・ネットワークと呼ばれる

## Slide 6
Hiroshima
University
CS
Computer
System Lab.
研究の背景
pseudo-random mapping
A binary input with N×M（4 x 3）
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
RAM A
RAM B
RAM C
Discriminator
識別器(Discriminator)の学習方法
パターン“2 "のデータ
登録
Address of RAM
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
RAM D
+1
+1
+1
+1
登録
登録
登録
登録
並び替え
識別器に正しいデータを書き込む
RAM A
Discriminator 2
RAM B
RAM C
RAM D
画像を沢山入れる
画像をどんどん入力するとRAMの値がどんどん増える
000 | 001 | 010 | 011 | 100 | 101 | 110 | 111
000 | 001 | 010 | 011 | 100 | 101 | 110 | 111
000 | 001 | 010 | 011 | 100 | 101 | 110 | 111
000 | 001 | 010 | 011 | 100 | 101 | 110 | 111
Notes: WNNの学習プロセスでは、RAMノードを通じてデータの特徴を記録するため、他の重みがないため、ウェイトレス・ニューラル・ネットワークと呼ばれる

## Slide 7
Hiroshima
University
CS
Computer
System Lab.
研究の背景
pseudo-random mapping
A binary input with N×M（4 x 3）
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2
RAM A
RAM B
RAM C
Discriminator
識別器(Discriminator)の学習方法
パターン“2 "のデータ
登録
Address of RAM
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
RAM D
+1
+1
+1
+1
登録
登録
登録
登録
並び替え
識別器に正しいデータを書き込む
RAM A
Discriminator 2
RAM B
RAM C
RAM D
画像を沢山入れる
画像をどんどん入力するとRAMの値がどんどん増える
000 | 001 | 010 | 011 | 100 | 101 | 110 | 111
000 | 001 | 010 | 011 | 100 | 101 | 110 | 111
000 | 001 | 010 | 011 | 100 | 101 | 110 | 111
000 | 001 | 010 | 011 | 100 | 101 | 110 | 111
Notes: WNNの学習プロセスでは、RAMノードを通じてデータの特徴を記録するため、他の重みがないため、ウェイトレス・ニューラル・ネットワークと呼ばれる

## Slide 8
Hiroshima
University
CS
Computer
System Lab.
研究の背景
pseudo-random mapping
A binary input with N×M（4 x 3）
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2
RAM A
RAM B
RAM C
Discriminator
識別器(Discriminator)の学習方法
パターン“2 "のデータ
登録
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
RAM D
+1
+1
+1
+1
登録
登録
登録
登録
並び替え
識別器に正しいデータを書き込む
画像を沢山入れる
000 | 001 | 010 | 011 | 100 | 101 | 110 | 111
000 | 001 | 010 | 011 | 100 | 101 | 110 | 111
000 | 001 | 010 | 011 | 100 | 101 | 110 | 111
000 | 001 | 010 | 011 | 100 | 101 | 110 | 111
4 個
N 個 RAMを使用
RAMのサイズ
N×M の画像を入力する場合
4 個
3ビット
RAMのサイズ
必要なメモリ
RAM A
Discriminator 2
RAM B
RAM C
RAM D
Notes: WNNの学習プロセスでは、RAMノードを通じてデータの特徴を記録するため、他の重みがないため、ウェイトレス・ニューラル・ネットワークと呼ばれる

## Slide 9
Hiroshima
University
CS
Computer
System Lab.
Weightless Neural Networksモデル回路
DiscriminatorのRAMをCounting Bloom Filterに置き換える
大量のRAMリソースを必要とするため、FPGAへの実装には適さない
回路設計の困難
モデルのメモリー消費量を減らすために
提案方法
DiscriminatorのRAMをCounting Bloom Filterに置き換える
偽陽性もあるが、低い方がモデルのメモリー使用量を抑えることができる
RAM A
Discriminator 0
RAM B
RAM C
RAM D
…
RAM A
Discriminator 1
RAM B
RAM C
RAM D
…
RAM A
Discriminator n
RAM B
RAM C
RAM D
…
…
Weightless Neural Networks
CBF A
Discriminator 0
CBF B
CBF C
CBF D
…
CBF A
Discriminator 1
CBF B
CBF C
CBF D
…
CBF A
Discriminator n
CBF B
CBF C
CBF D
…
…
Weightless Neural Networks
Notes: 標準的なCountingBloomFilterは、長さMのカウンターのベクトルであり、データの挿入やクエリーの際に複数のメモリーアクセスが必要になることがある。PartitionedCounting Bloom Filterは、長さMのCountingBloomFilterをl個のCBFに分割する。 挿入や 検索は、ハッシュ関数に従ってランダムにCBFを選択することで実行されるため、必要なメモリアクセスは1回だけである。

## Slide 10
Hiroshima
University
CS
Computer
System Lab.
Counting Bloom Fliter
Counting Bloom Fliter
挿入
要素
Counting Bloom Fliter
検索
，1回挿入
要素有りますか？
，1回挿入
，2回挿入
要素が存在し、2回挿入された！
Counting Bloom Filterは、要素とその出現回数を記録するデータ構造である
答え
Notes: Counting Bloom Filterは、要素とその出現回数を記録するデータ構造である。

## Slide 11
Hiroshima
University
CS
Computer
System Lab.
Counting Bloom Fliter
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
h1
h2
h3
挿入
Counting Bloom Filterは、ある要素が集合に属するかどうかを調べることができる
counter
ハッシュ関数
+1
+1
+1
Counting Bloom Fliter
挿入
，1回挿入

## Slide 12
Hiroshima
University
CS
Computer
System Lab.
Counting Bloom Fliter
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
h1
h2
h3
挿入
Counting Bloom Filterは、ある要素が集合に属するかどうかを調べることができる
counter
ハッシュ関数
+1
+1
+1
Counting Bloom Fliter
挿入
要素
，1回挿入
，1回挿入

## Slide 13
Hiroshima
University
CS
Computer
System Lab.
Counting Bloom Fliter
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
h1
h2
h3
挿入
Counting Bloom Filterは、ある要素が集合に属するかどうかを調べることができる
counter
ハッシュ関数
+1
+1
+1
Counting Bloom Fliter
挿入
要素
，1回挿入
，1回挿入
，1回挿入

## Slide 14
Hiroshima
University
CS
Computer
System Lab.
Counting Bloom Fliter
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
h1
h2
h3
挿入
Counting Bloom Filterは、ある要素が集合に属するかどうかを調べることができる
counter
ハッシュ関数
+1
+1
+1
Counting Bloom Fliter
挿入
要素
，2回挿入
，1回挿入
，1回挿入

## Slide 15
Hiroshima
University
CS
Computer
System Lab.
Counting Bloom Fliter
0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Counting Bloom Filterは、ある要素が集合に属するかどうかを調べることができる
counter
ハッシュ関数
Counting Bloom Fliter
検索
，1回挿入
要素有りますが？
，1回挿入
，2回挿入
要素が存在し、2回挿入された！
答え
h1
h2
h3
検索
存在可能: ハッシュ関数が指すカウンターがすべて0より大きければ、その要素は存在の可能性がある
要素検索判定結果

## Slide 16
Hiroshima
University
CS
Computer
System Lab.
Counting Bloom Fliter
0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Counting Bloom Filterは、ある要素が集合に属するかどうかを調べることができる
counter
ハッシュ関数
Counting Bloom Fliter
検索
，1回挿入
要素有りますが？
，1回挿入
，2回挿入
要素が存在しない
答え
h1
h2
h3
検索
Ture nagative : ハッシュ関数が指すカウンターのどれかの値が0の場合、その要素は存在してはならない
要素検索判定結果

## Slide 17
Hiroshima
University
CS
Computer
System Lab.
Counting Bloom Fliter
0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Counting Bloom Filterは、ある要素が集合に属するかどうかを調べることができる
counter
ハッシュ関数
Counting Bloom Fliter
検索
，1回挿入
要素有りますが？
，1回挿入
，2回挿入
要素が存在し、1回挿入された！
答え
h1
h2
h3
検索
偽陽性(False positive)：要素は存在しないが、ハッシュ関数が指すすべてのカウンターが0より大きい場合
判定間違い
要素検索判定結果

## Slide 18
Hiroshima
University
CS
Computer
System Lab.
提案WNNsモデル回路
1 | 1 | 0
1 | 1 | 0
pseudo-random mapping
A binary input with N×M（4 x 3）
識別器(Discriminator)の分類方法
Address of RAM
クラスの類似度
検索
出力
この画像はこのクラスに属しますか?
識別器に分類データの類似度計算します
並び替え
0 | 1 | 1
0 | 1 | 1
CBF A
Discriminator 1
CBF B
CBF C
CBF D
30 | 13 | 11 | 35 | 20 | 23 | 40 | 12
hash1
hash2
hash 3
CBF A
20 | 11 | 25 | 12 | 4 | 26 | 12 | 16
hash1
hash2
hash 3
CBF B
CBF C
CBF D
Discriminator
min
min
min
min
検索
検索
検索
検索
30
20
31
26
∑
response
1
1
1
0
3
Notes: RAMの値は、入力データが特定のノードにアクセスする頻度を記録する。
例えば、このRAM Dは111アドレスの頻度が高く、これは「2」に分類されるほとんどのパターンがRAMDに111アドレスを生成することを意味。

## Slide 19
Hiroshima
University
CS
Computer
System Lab.
提案WNNsモデル回路
識別器(Discriminator)の学習方法
pseudo-random mapping
A binary input with N×M（4 x 3）
Address of RAM
並び替え
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
hash1
hash2
hash 3
CBF A
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
hash1
hash2
hash 3
CBF B
CBF C
CBF D
Discriminator
登録
パターン“2 "のデータ
登録
識別器に正しいデータを書き込む
CBF A
Discriminator 1
CBF B
CBF C
CBF D
登録
登録
登録
+1
+1
+1
+1
+1
+1
Notes: WNNの学習プロセスでは、RAMノードを通じてデータの特徴を記録するため、他の重みがないため、ウェイトレス・ニューラル・ネットワークと呼ばれる

## Slide 20
Hiroshima
University
CS
Computer
System Lab.
提案WNNsモデル回路
識別器(Discriminator)の学習方法
pseudo-random mapping
A binary input with N×M（4 x 3）
Address of RAM
並び替え
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
hash1
hash2
hash 3
CBF A
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
hash1
hash2
hash 3
CBF B
CBF C
CBF D
Discriminator
登録
パターン“2 "のデータ
登録
識別器に正しいデータを書き込む
CBF A
Discriminator 1
CBF B
CBF C
CBF D
登録
登録
登録
+1
+1
+1
+1
+1
+1
Notes: WNNの学習プロセスでは、RAMノードを通じてデータの特徴を記録するため、他の重みがないため、ウェイトレス・ニューラル・ネットワークと呼ばれる

## Slide 21
Hiroshima
University
CS
Computer
System Lab.
提案WNNsモデル回路
識別器(Discriminator)の学習方法
pseudo-random mapping
A binary input with N×M（4 x 3）
Address of RAM
並び替え
2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0
hash1
hash2
hash 3
CBF A
0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0
hash1
hash2
hash 3
CBF B
CBF C
CBF D
Discriminator
登録
パターン“2 "のデータ
登録
識別器に正しいデータを書き込む
CBF A
Discriminator 1
CBF B
CBF C
CBF D
登録
登録
登録
+1
+1
+1
+1
+1
+1
Notes: WNNの学習プロセスでは、RAMノードを通じてデータの特徴を記録するため、他の重みがないため、ウェイトレス・ニューラル・ネットワークと呼ばれる

## Slide 22
Hiroshima
University
CS
Computer
System Lab.
提案WNNsモデル回路
識別器(Discriminator)の学習方法
pseudo-random mapping
A binary input with N×M（4 x 3）
Address of RAM
並び替え
2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0
hash1
hash2
hash 3
CBF A
1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
hash1
hash2
hash 3
CBF B
CBF C
CBF D
Discriminator
登録
パターン“2 "のデータ
登録
識別器に正しいデータを書き込む
CBF A
Discriminator 1
CBF B
CBF C
CBF D
登録
登録
登録
+1
+1
+1
+1
+1
+1
Notes: WNNの学習プロセスでは、RAMノードを通じてデータの特徴を記録するため、他の重みがないため、ウェイトレス・ニューラル・ネットワークと呼ばれる

## Slide 23
Hiroshima
University
CS
Computer
System Lab.
提案Counting Bloom Filter
0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | …
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | …
3
15
11
1
counter vector
= 64bit
4bit counter
3
15
11
1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
Counting Bloom Filter(CBF)
+1
3
PartitionedCounting Bloom Filter(PCBF)
4bit counter
CountingBloomFilterは、長さMのカウンターのベクトルであり、完全なCountingBloomFilterを1個のメモリー・アドレスだけに持つことはできない
提案方法 :
PartitionedCounting Bloom Filterは、長さのCountingBloomFilterを個のCBFに分割する。 挿入や 検索は、ハッシュ関数に従ってランダムにCBFを選択することで実行されるため、必要なメモリアクセスは1回だけである。
Notes: 標準的なCountingBloomFilterは、長さMのカウンターのベクトルであり、データの挿入やクエリーの際に複数のメモリーアクセスが必要になることがある。PartitionedCounting Bloom Filterは、長さMのCountingBloomFilterをl個のCBFに分割する。 挿入や 検索は、ハッシュ関数に従ってランダムにCBFを選択することで実行されるため、必要なメモリアクセスは1回だけである。

## Slide 24
Hiroshima
University
CS
Computer
System Lab.
提案Counting Bloom Filter回路
BRAM
State machine
addra
Counter_data
data outa
data_ina
Insert logic
Hash logic
Hash logic
Hash logic
addrb
data outb
Hash logic
Query logic
output
clk
Data
control signal
control signal
BRAM
PCBF
BRAMは各アドレスにCBFを格納する
挿入：
Clock 1: ハッシュ関数に従ってBRAMからCBFを読む
Clock 2: ハッシュ関数, , に基づいてCBFを更新する
Clock 3: CBFをBRAMに書き戻す
検索:
Clock 1: ハッシュ関数に従ってBRAMからCBFを読む
Clock 2: ハッシュ関数, , に基づいてCBFに要素が存在するかどうかを判断する

## Slide 25
実験結果(Simulation)
実験環境:
  Kintex UltraScale XCKU040-2FFVA1156E FPGA
開発環境:
  Vivado Design Suite
Input binary size | 80
Number of discriminators | 4
CBF used for each discriminator | 5
LUT | 2070
FF | 200
BlockRAM | 40
Clock Frequency | 125Mhz
提案手法：Weightless Neural Networks(CBF) モデルのリソース使用量
この実験では、4つの識別器があり、1つの識別器が5つのCBFを含む、80ビットの入力を持つネットワークモデルを作成する
既存手法： Weightless Neural Networks(RAM) モデルのリソース使用量
CBF A
Discriminator 1
CBF B
CBF C
CBF D
CBF E
CBF A
Discriminator 2
CBF B
CBF C
CBF D
CBF E
CBF A
Discriminator 0
CBF B
CBF C
CBF D
CBF E
CBF A
Discriminator 3
CBF B
CBF C
CBF D
CBF E
Weightless Neural Networks
Input binary size | 80
Number of discriminators | 4
RAM used for each discriminator | 5
LUT | 280
FF | 240
BlockRAM | 160
Clock Frequency | 125Mhz
16bit
5個
A binary input with N×M= 80 bit
0 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 1 | 0 | 0 | 1
0 | 0 | 1 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 0 | 1
1 | 0 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 1 | 0 | 0
1 | 1 | 0 | 0 | 1
0 | 1 | 1 | 1 | 1
0 | 0 | 1 | 1 | 1
0 | 0 | 0 | 1 | 1
1 | 1 | 0 | 0 | 1
0 | 1 | 1 | 0 | 1
0 | 1 | 1 | 0 | 0
1 | 0 | 1 | 1 | 0
0 | 0 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 0 | 1 | 0

## Slide 26
Hiroshima
University
CS
Computer
System Lab.
まとめ
DiscriminatorのRAMをCounting Bloom Filterに置き換える
提案手法
RAM A
Discriminator 0
RAM B
RAM C
RAM D
…
RAM A
Discriminator 1
RAM B
RAM C
RAM D
…
RAM A
Discriminator n
RAM B
RAM C
RAM D
…
…
Weightless Neural Networks
CBF A
Discriminator 0
CBF B
CBF C
CBF D
…
CBF A
Discriminator 1
CBF B
CBF C
CBF D
…
CBF A
Discriminator n
CBF B
CBF C
CBF D
…
…
Weightless Neural Networks
既存手法
本研究では、Counting Bloom Filterを記憶構造として用いたWeightless Neural Networksを提案し、ハードウェアで実装した。シミュレーションの結果から、RAMを記憶構造として用いた既存のWNNと比較して、提案手法は記憶リソースの使用を削減することができるが、一般的なRAMと比較してCounting Bloom Filterの挿入と検索の動作が複雑であるため、使用するLUTの数が増加することが示された。
Notes: 標準的なCountingBloomFilterは、長さMのカウンターのベクトルであり、データの挿入やクエリーの際に複数のメモリーアクセスが必要になることがある。PartitionedCounting Bloom Filterは、長さMのCountingBloomFilterをl個のCBFに分割する。 挿入や 検索は、ハッシュ関数に従ってランダムにCBFを選択することで実行されるため、必要なメモリアクセスは1回だけである。